Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тальское муниципальное образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 января 2017 г.                                                                                                   № 5

Об утверждении генеральной схемы очистки

территорий населенных пунктов

Тальского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке  разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», руководствуясь Уставом Тальского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Тальского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Тальские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Тальского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тальского

муниципального образования                                                                       С.Н. Пастушенко

Приложение № 1

к постановлению

главы Тальского муниципального образования

от 20.01.2017 г.  № 5

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования

Тальского муниципального образования

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Тальского  муниципального образования определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000».

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003.

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст).

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению,

утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской

Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики

жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

- Общие сведения о Тальском  муниципальном образовании и природно-климатические условия

  - Экономико-географическое положение

Тальское муниципальное образование находится в 55 км на юго-запад от г. Тайшета иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Шелеховским сельским поселением, на востоке с Еланским сельским поселением, на юге с Соляновским сельским  поселением, на западе с Венгерским сельским поселением  Тайшетского района. В состав поселения входит 3 населенных пункта.  Административным центром поселения является с. Талая. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 года - 403 человека. За последние годы наметилась стабилизация численности населения.

Земельный фонд муниципального образования составляет 2224,6 га, в том числе 321 га пашни. Из общей площади земель, передаваемых в ведение муниципального образования, 1328,9 га расположено в черте населённых пунктов, 54484,46 га – за её пределами.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения неудовлетворительное.

Протяжённость дорог общего пользования в муниципальном образовании составляет 14,95 км, все дороги с гравийным покрытием. Железнодорожное сообщение отсутствует. Водный транспорт отсутствует. С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания. На территории расположены зоны природоохранного и рекреационного назначения.

Транспортная связь Тальского  муниципального образования с районным центром осуществляется по автодорогам.

По территории поселения протекают реки Тагул, Бирюса.

Одна из основных специализаций поселения –сельскохозяйственная. Сельскохозяйственные организации представлены ООО «Талинка». Также производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в малых формах: крестьянско-фермерское хозяйство и личные подсобные хозяйства населения.

3.2. Климат

Основной источник влаги на повышенных равнинах - атмосферные осадки, в низменностях близость грунтовых вод.

По условиям увлажнённости часть территории (гористая местность) относится к недостаточно увлажнённым, низменная часть – достаточно увлажнённая.

Почвенно – климатические условия вполне позволяют вести интенсивное сельскохозяйственное производство. Отдалённость от города позволяет получать экологически чистую продукцию.

Климат Тальского муниципального образования умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, тёплым летом и дождливой осенью. При вторжении холодного арктического воздуха отмечается резкое понижение температуры зимой и летом.

Средняя месячная температура января – -25ºС. Средняя месячная температура июля +200С Лето умеренно-теплое, преимущественно влажное. Вегетационный период около 173 дней.

3.3. Численность населения муниципального образования

Численность населения на 01.01.2017 г. года составила 403 человека. Численность трудоспособного населения составила 198 человек. В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста. Миграционный баланс населения стабильный, так как число отъезжающих равно числу приезжающих. Репродуктивный потенциал поселения-средний. Экономический потенциал поселения в поддерживается стабильно – это в с.Талая, где характерно наиболее высокая численность населения и незначительная доля пенсионеров и детей.

Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

| № пп | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | с.Талая | 403 | 415 |
| 2 | д.Георгиевка | 7 | 15 |
| 3 | д.Благодатское | 1 | 1 |

Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 1 |
| Библиотеки | 1 |
| Дома культуры | 1 |
| Административные учреждения | 1 |
| Отделения связи | 1 |
| Магазины | 2 |
| Школы | 1 |
| ДОУ | 1 |

  - Состав и структура земельного фонда поселения

Общая площадь поселения составляет - 55 813,36 га. В земельном фонде поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения 83,7 га, земли лесного фонда - 867 га, земли населенных пунктов  - 1328,9 га.

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития многоукладного сельского хозяйства. В земельном фонде поселения достаточно земель для развития рекреационных (дачных) поселков.

- Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Основным критерием оценки современного экологического состояния почвенного покрова поселения явилась степень загрязнения природных компонентов в результате производственной деятельности. Поэтому оценка почвенного покрова базировалась на данных о наличии источников загрязнения.

На территории поселения расположено 2 гражданских кладбища, одна животноводческая ферма. Склады ядохимикатов и минеральных удобрений, скотомогильники-отсутствуют.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и котельная. Концентрации основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха на территории поселения в последние годы соответствует установленным нормативам.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха;

- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды носят точечный характер.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

- Система утилизации твердых бытовых отходов.

Санитарная очистка территорий.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий, и объектов социальной сферы (Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, библиотека) должен производиться в контейнеры, размещенные на оборудованных площадках.

Схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,5 м.куб/чел. в 2017 году и 1,7 м.куб/чел. в 2018 году.  Нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговли и культурно-бытовых учреждений определяются в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденными 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Объемы образующихся отходов ТБО на расчетный срок отдельно по населенным пунктам, входящим в состав Тальского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения (местное/дачное) Всего, чел. | Общий объем отходов ТБО, м3/год | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Талая | 392 | 588 | 1 р. в мес. |
| д.Георгиевка | 10 | 15 | 1 р. в мес. |
| д.Благодатское | 1 | 1,5 | 1 р. в мес. |

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, по маршрутным графикам;

- все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места утилизации.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обеспечением условий и нормальной работы спецмашин занимаются Администрация Тальского М.О.

Из-за отсутствия транспорта поселение испытывает определённые трудности по организации вывоза мусора отдаленных населенных пунктов.

# В малочисленных населенных пунктах (д.Благодатское, д.Георгиевка) возможна организация мест для сжигания горючих ТБО, при условии качественной сортировки мусора и размещения таких мест с подветренной стороны от населенных пунктов (чаще всего к юго-востоку от населенного пункта).

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям.

6.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

7.ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения.

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Тальском муниципальном образовании в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории  Тальского муниципального образования, в частности приобретение достаточного количества контейнеров, организация сбора и утилизации люминесцентных ламп от населения позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Координаты лиц, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Тальского муниципального образования | с.Талая, ул.Советская, д. 109-2 | Глава поселения | 66-4-25 |

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьи затрат | Первая очередь до 2017года, тыс. руб. | Расчетный срок до 2018 годатыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги трактора по вывозу мусора на свалку | 50 | 60 | 110 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 30 | 40 | 70 |
| Утилизация ТБО | 20 | 30 | 50 |
| Всего затрат | 100 | 130 | 230 |

8.Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация.

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки

Основными задачами, стоящими перед Администрацией Тальского муниципального образования в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- организация сбора и утилизации люминесцентных ламп от населения.

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Тальском муниципальном образовании в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Тальского муниципального образования, в частности обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств, в размере          230 тысяч рублей.